# 浅谈自动环保燃煤锅炉控制系统

### 一、浅谈全自动环保燃煤锅炉控制系统（论文文献综述）

常宇飞[1]（2021）在《锅炉煤改气技术应用于煤矿供暖中的环境影响分析》文中认为随着天然气的逐步普及,天然气技术在工业供暖领域的应用也趋于成熟,在国家“碳达峰、碳中和”目标的大背景下,燃气锅炉以在寒冷地区的供热效果佳、占地面积小和工程施工难度不大等优点得到越来越多的青睐。本文以挖金湾虎龙沟煤业有限公司锅炉煤改气项目为实际案例,分析该公司新建2台6吨天然气蒸汽锅炉（互为备用）替代原有3台6吨（两用一备）燃煤蒸汽旧锅炉的系统改造方案,分别从材料与方法、技术路线、烟气排污监测数据、标准规范符合性、环境影响以及社会效益等方面对燃煤锅炉改燃气锅炉的设备选型、改造优势及实际困难展开探讨,结果如下:（1）对锅炉煤改气项目的热负荷、技术方案参数、改造工程量、项目投资预算、污染物排放等进行了详细测算,煤改气对整体环境的改善利大于弊,并且降低了后期设备运营及人工成本,带来了较好的环境效益、社会效益和经济效益,具有较大的可行性。（2）对项目改造前后使用燃煤锅炉和燃气锅炉产生的废气、废水、噪声、固体废物等相关污染因子的排放量进行监测统计,并对改造前后污染物排放量数据进行对比和分析,得出在2台6蒸吨燃煤锅炉改造为2台6蒸吨燃气锅炉后烟尘每年减排量为0.721吨,相比原来减排了84.6%;二氧化硫每年减排量为2.198吨,相比原来减排了84.1%;氮氧化物每年减排量为3.148吨,相比原来减排了80.2%;固体废物即炉渣每年减排量为0.07万吨,燃气锅炉使用的天然气由燃气公司提供,该矿供暖不再使用煤炭,所以不产生炉渣,较改造前减排了100%。以上结果说明该锅炉煤改气项目实施后二氧化硫、氮氧化物、固废等各项污染物排放量大幅减少,且能满足当前山西省大气污染物排放标准,可带来良好的环境效益。在碳减排任务和人民对环境质量的要求越来越高的严峻形势下,用煤企业更要肩负起减排的重大社会责任,采取多种方式进行减污降碳,使之成为未来高质量发展的基础模式。

樊智超[2]（2020）在《河北金博士卫生用品有限公司发展战略研究》文中研究指明随着国民经济的快速发展,中国生活用纸市场快速发展,产业结构升级调整,其中行业龙头企业在扩大生产规模的同时,不断调整产品结构、提升产品质量;中小企业也在进行设备升级换代,生活用纸产量、质量得到进一步提升。同时,近年来环保政策不断趋严,也对生活用纸生产企业提出更高要求。在产能释放和环保压力双重作用下,中小企业如何选择发展战略成为必须解决的问题。本文以河北金博士卫生用品有限公司为研究对象,在研究国内外相关文献基础上,运用战略管理的相关理论和方法,通过对其内外部环境进行分析,制定出符合企业实际发展需求的发展战略。河北金博士卫生用品有限公司是保定地区一家以生产厕用卫生纸、抽取式纸巾纸等生活用纸为主要产品的小型民营企业。本文先通过对企业内部组织机构、人力资源、生产能力和财务能力进行分析,总结企业自身发展所具备的优势和劣势;并运用PEST分析法和波特五力模型分别对企业所处的外部宏观环境和行业环境进行分析,总结企业发展所面临的机会和威胁。通过SWOT矩阵分析,制定出公司发展战略的备选方案,然后结合企业战略目标,对企业发展战略进行了选择。就短期目标而言,可以通过发挥自身优势、把握外部机会的增长型战略实现,因此选择了前向一体化战略;从中长期战略目标角度来看,资金、产品等主要劣势将成为企业发展的阻碍,对企业内部条件加以改善将有利于战略目标的实现,因此为企业中长期目标的实现选择了横向一体化战略。通过本文的研究,制定了适合河北金博士卫生用品有限公司的发展战略,研究结论对企业有一定的应用价值,同时对其它中小型生活用纸生产企业同样具备借鉴意义,有利于中小型生活用纸生产企业的长期发展。

王飞麟,韩雅倩,王丽娜,鞠睿[3]（2020）在《电磁感应蒸汽发生器应用前景分析与研究》文中进行了进一步梳理电磁感应蒸汽发生器的使用不仅符合当代绿色发展的主题,更具有长远的现实意义。通过对燃煤、燃油、燃汽以及电加热锅炉的简要介绍,列出电磁感应蒸汽发生器的一系列产品优势,同时对其现状和发展提出改进意见,为提高工业生产效率,缓解生态环境压力提供理论支持。

鲁云霞[4]（2020）在《锅炉煤改气技术分析及环境影响评价》文中指出“生态环境是全人类共有的财产,具有很强的公平性与公正性”。在当前的社会背景下,大气环境质量备受关注。国家主席习近平2016年在北京考察时明确强调,为了积极应对雾霾天气,提升空气质量,最主要的就是控制环境空气当中PM2.5的排放量,积极采取各项举措,例如:强化管理、优化产业结构、禁止燃煤以及依法治理等等。所以,在近几年中,北京市政府开始注重对于燃煤锅炉的整治,调整能源结构,以求从源头上降低污染物排放。本文在理论研究及政策调研的基础上,以文献研究、个案研究、检测分析及综合分析等方法,利用北京市某锅炉煤改气项目为研究对象,从锅炉煤改气项目的规划、产业政策、改造流程、系统热效率、环境影响等方面进行计算评价,以达到对锅炉煤改气项目的可持续发展及环境效益进行分析比较,为燃煤锅炉改造燃气锅炉类项目提供实践经验,考证锅炉煤改气项目的可持续发展,为燃煤锅炉改造项目提供技术参考。

谢文霞[5]（2020）在《喷淋塔中真空紫外光光解过氧化物诱导自由基一体化脱硫脱硝研究》文中认为目前,我国在工业和民用领域存在大量的中小型燃煤工业锅炉,耗煤量约占燃煤总量的三分之一,此类锅炉每年排放的大气污染物数量十分可观。基于技术和经济问题,燃煤电站锅炉采用的石灰石湿法脱硫（Ca-WFGD）和氨选择性催化还原脱硝技术（NH3-SCR）分级治理方案很难套用在中小型燃煤工业锅炉上。因此,为中小型燃煤工业锅炉开发一套经济高效简单的一体化脱硫脱硝新工艺具有重要的理论意义和工程应用价值。本文在课题组前期采用UV/H2O2氧化工艺一体化脱硫脱硝的实验室系统研究的基础上,采用光源特性更好的VUV光源,开发了一套中试规模光化学喷淋塔脱硫脱硝试验系统,对VUV光解过氧化物诱导自由基氧化工艺脱硫脱硝的性能和机理展开了研究。为了解VUV光解H2O2诱导自由基氧化工艺在实际燃煤运行条件下的脱硫脱硝性能,在中试试验装置中研究了该工艺同时脱硫脱硝的主要影响因素,反应产物和经济性。结果表明,该工艺可以实现SO2的高效脱除,但不同的操作参数对NO脱除效率的影响较大。提高VUV辐射强度、H2O2浓度和溶液p H可促进NO脱除。随着液气比L/G和溶液温度的升高,NO脱除效率先升高后降低。提高烟气流量、NO浓度和SO2浓度不利于NO脱除。在最佳运行条件下和SO2浓度为3000 mg/m3、NO浓度为500 mg/m3时,脱硫脱硝效率分别为100%和59.8%。该工艺的液相离子产物主要为SO42–和NO3–,脱除过程对产物累积具有良好的适应性且投资和运行费用明显低于Ca-WFGD和NH3-SCR分级治理方案。为了提高VUV光解H2O2氧化工艺的脱硝能力和产物浓度,优选（NH4）2S2O8为添加剂,与H2O2制备成复合氧化剂(H2O2/S2O82–),在中试试验装置中研究了VUV光解复合氧化剂(H2O2/S2O82–)诱导自由基同时脱硫脱硝的主要影响因素和反应产物。结果表明,该工艺具有更高的脱硝能力并实现了对SO2的完全脱除。NO脱除效率随着VUV辐射强度、溶液温度和H2O2浓度的提高而增加。溶液p H值、S2O82–浓度和液气比L/G的增加对NO脱除过程具有双重影响。随着烟气流量和NO浓度的增加,NO脱除效率大幅下降。高浓度SO2与NO之间的竞争氧化现象比较明显,导致脱硝效率下降。在最佳运行条件下和SO2浓度为3000 mg/m3、NO浓度为500 mg/m3时,脱硫脱硝效率分别为100%和71.2%。溶液中的液相离子产物主要为NO3–和大量的SO42–。基于VUV光解复合氧化剂(H2O2/S2O82–)氧化工艺优异的脱硫脱硝性能,为了解脱硫脱硝过程中化学反应与传质过程之间的相互关系,深入认识脱硫脱硝的气液反应机理,在小型光化学喷淋塔中研究了该工艺氧化脱除NO的传质-反应动力学和同时脱硫脱硝的反应机理。根据反应动力学理论和双膜理论,推导了NO脱除的本征速率方程,建立了NO吸收速率方程,探讨了操作参数对NO吸收速率的影响,计算和测定了NO反应级数和“八田数”。结果表明,NO吸收速率随着H2O2浓度、S2O82–浓度和NO初始浓度的增加而增加且与NO浓度的增加几乎成线性关系。提高溶液喷淋量,NO吸收速率降低。NO吸收速率随着溶液p H的增加先升高后降低。VUV光解复合氧化剂(H2O2/S2O82–)氧化脱除NO过程对NO表现为快速拟一级反应。最后计算了不同影响因素下NO脱除的拟一级反应速率常数并获得了NO脱除的拟一级反应速率常数经验方程。不同反应系统对NO脱除性能的影响表明,活性基团氧化是脱除NO的主要路径,H2O2和S2O82–氧化是脱除NO的次要路径,VUV、H2O2和S2O82–三者之间存在明显的协同作用。自由基检测结果显示,VUV光解复合氧化剂(H2O2/S2O82–)氧化工艺脱硫脱硝过程产生了·OH和SO4–·双自由基,脱除过程为自由基链式反应。对液相离子产物分析和NO中氮元素质量守恒验算结果表明氧化反应在SO2和NO脱除中占主导地位。利用自由基稳态近似理论,推导了NO脱除的简化本征动力学模型,其拟一级反应速率常数计算结果和实验结果吻合较好,表明本文所推导的机理模型具有一定的可靠性。最后,提出了VUV光解复合氧化剂(H2O2/S2O82–)诱导自由基同时脱硫脱硝过程的反应机理。为解决在urea-WFGD系统中有效脱除NO的问题,尝试在urea-WFGD系统中耦合VUV光解H2O2技术实现同时脱硫脱硝。利用中试脱除装置中研究了VUV光解H2O2技术在urea-WFGD系统中的脱硝过程。结果表明,在所有运行条件下SO2实现完全脱除。提高VUV辐射强度和H2O2浓度可促进NO脱除,但增加烟气流量和NO浓度不利于NO脱除。NO脱除效率随着溶液温度、液气比L/G和urea浓度的增加先升高后降低,但溶液温度的影响较小。SO2浓度的影响可忽略不计。在最佳运行条件下和SO2浓度为3000 mg/m3、NO浓度为500 mg/m3时,脱硫脱硝效率分别为100%和65.87%。SO42–和NO3–分别是脱硫脱硝的最终离子产物。烟气中的NO主要被·OH氧化脱除,而H2O2和其他活性基团对NO的氧化脱除起次要作用,该工艺有望对中小型燃煤工业锅炉烟气中的多污染物实现一体化脱除。

姬海民,程远军,王江博,徐梦茜,孟春雨,李文锋,邹小刚,高彦飞[6]（2020）在《70 MW链条燃煤锅炉改天然气锅炉技术经济性分析》文中研究指明根据国家治污减霾政策要求,燃煤供热锅炉上大压小,淘汰小型燃煤供热锅炉,采用集中供热或新建大型燃气锅炉等,这样北方城市供热的大批小型链条燃煤锅炉将面临关停淘汰或需要进行煤改气。本文针对某热力公司70 MW链条燃煤锅炉改天然气锅炉进行了技术研究,介绍了改造技术方案及其效果,并对改造前后环保参数、经济性等进行了对比分析。结果表明:"煤改气"从技术上可以实现锅炉稳定运行,热效率达到95%以上;从环保上可以实现超低排放,NOx排放质量浓度低于30 mg/m3;从经济性上虽然增加了燃料费用,但减少了脱硫、脱硝、除尘等环保费用、厂用电量、燃料运输及人工成本等费用。

顾源[7]（2020）在《基于实际工程的燃煤供热锅炉脱硫除尘及脱硝技术》文中研究表明随着社会的发展和城市化进程的加快,大气污染问题越来越严重,雾霾是近几年大气污染问题中的“后起之秀”,雾霾天气已经严重影响到了人们的身体健康。雾霾中主要的组成成分—固体粉尘颗粒的主要来源就是煤炭的燃烧,除此之外,煤炭燃烧产生的烟气中还存在着SO2、NOx等有害气体,均是导致大气污染的主要物质,我国作为煤炭消耗大国,煤炭的使用在推动城市工业发展与居民供热的同时,也同时严重影响了大气环境质量以及人们的生活质量。由此可见,开展燃煤烟气的脱硫、脱硝、除尘技术研究势在必行。本文以探索适合沈阳地区的燃煤脱硫、脱硝、除尘技术形式为目的,分析了目前各种脱硫、脱硝及除尘技术的应用和发展现状,深入研究各种技术工艺的原理和特点,结合沈阳市地理环境条件、供热现状与规划及脱硫、脱硝和除尘技术应用现状,以沈阳市铁西金谷热源集中供热工程、沙河热源厂扩建项目为例,通过数据对比分析工程实例的环境效益指标,希望为沈阳市燃煤烟气脱硫、脱硝及除尘技术的选择方向提供些许建议。首先,本文针对不同的烟气脱硫、除尘及脱硝工艺分别深入研究其各自的工作原理和工艺特点,以此来判断各种工艺的优缺点、适用范围及经济和环境效益等。其次,本文第三章分析沈阳市自然环境特点、市内供热现状与规划等集中供热情况,其中重点调查沈阳市西部和南部区域的现状热源分布及供热规划情况,为第四章的工程实例研究奠定研究数据基础。本文还对沈阳市大气污染情况及燃煤锅炉厂中的烟气脱硫、除尘及脱硝技术的应用发展情况进行了深入的研究。通过第三章的分析总结出,“十二五”以来沈阳市着重治理大气污染问题并已经初见成效,但是作为主要大气污染源的燃煤烟气治理工作仍需进一步加强:燃煤锅炉厂中脱硫设施缺位率较高、脱硫效率偏低、除尘效率低、几乎没有脱硝设施。然后,本文通过沈阳市铁西金谷热源厂及沙河热源厂扩建等工程实例的设计检测数据研究,对比两个项目建设实施前后的燃煤锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染的排放浓度及排放量等指标,验证了高效煤粉锅炉系统、镁钙双碱法脱硫技术、袋式除尘技术、低氮燃烧技术及SNCR技术的实际应用价值,并且通过两个工程实例的监测数据对比可以发现,这些烟气治理措施在沈阳市的特定环境条件下也具有良好的效果,具有极好的适用性。

康晓锐[8]（2020）在《基于STM32的甲醇锅炉控制系统的设计》文中认为近年来以煤炭为首的锅炉在工业与生活中得到大量应用,但随之带来了严重的环境问题,因此国家出台一系列整改政策以发掘新兴清洁能源来代替煤炭。其中在城市供暖问题中天燃气锅炉虽已扮演重要角色,但偏远郊区却因传输等问题对其望而却步。作为清洁型锅炉代表的甲醇锅炉以它独特的优越性逐渐走入人类视线。本文以甲醇锅炉控制系统为研究对象,以提高控制精度和锅炉热效率为研究目的进行了深入研究,主要内容如下:首先,对甲醇锅炉的独特性进行研究,包括燃料独特性与工艺独特性两方面,并分析了甲醇锅炉的优势,另外对甲醇锅炉控制系统的核心模块进行分析与设计。先对控制系统进行整体设计,再对阀门开度、风机频率、远程监控等核心部分进行分析与设计。由于控制器的参数设置影响控制精度,燃料量与送风量的比值直接决定锅炉的热效率值,因此对该部分的控制是本文的重点。其次,在确定了研究重点后,先对影响控制精度的参数进行动态优化。该优化主要针对PID控制器中的参数,先是根据甲醇锅炉的控制结构搭建了仿真模型,然后将差分进化算法（DE）与模糊差分进化算法（FDE）加入PID中,最后对比分析了PID、DE-PID和FDE-PID三种算法对系统的影响,结果表明:FDE-PID在系统各指标上都明显优于其它两种算法。然后,为了进一步实现节能减排,提高锅炉热效率,对燃料量与送风量的比值进行自动在线调整。首先对甲醇锅炉能量收支进行整体分析,引出过量空气系数的概念,并提出利用基于模糊自寻优算法的两步法和粒子群算法（PSO）对过量空气系数进行动态寻优,研究表明基于粒子群算法的甲醇锅炉控制系统显现出更加优越的性能。为了进一步优化,又对比分析了粒子群算法、基于变异策略的粒子群算法（MPSO）和基于模拟退火的粒子群算法（SAPSO）,最后得出SAPSO更适用于甲醇锅炉控制系统。最后,在研究与仿真的基础上,设计了以STM32为核心,电源、时钟、调试、报警、远程监控等电路为外围电路的锅炉燃烧控制器,并以Altium Designer Release10为开发平台完成了硬件原理图以及PCB板。另外,根据硬件的设计,制作了各个模块的软件流程图,并完成程序编写,且在μC/OS-II嵌入式实时操作系统上进行软件开发,还分别在μC/GUI和Lab VIEW平台上设计了LCD显示屏界面和PC端界面。最后对该系统进行了调试,实验结果表明该系统达到了预期的检测效果,具有可应用的价值。

岳远博[9]（2020）在《冷水相变能热泵系统运行特性及工程实验研究》文中指出利用热泵技术提取冷水中的相变潜能,可以解决热泵系统热源受限问题,可以缓解暖通空调带来的能源消耗和环境污染问题。但是冷水相变能热泵系统仍有两大关键问题有待解决,一是相变换热器连续不断的结冰排冰过程中的传热特性问题,二是热泵系统实际应用过程中的运行效率问题。为此对冷水相变能热泵系统运行过程中的传热特性,运行效率、能耗特性、节能性以及经济性做了相关研究,为工程应用设计提供数据参考。主要研究内容结果如下:首先,为研究相变换热器非稳态传热过程中影响传热性能的因素,分析了相变换热器连续结排冰条件下准稳态假设的合理性,建立了冷水与中介水侧对流主导前提下的相界面能量守恒方程,利用无因次化解析得到换热器的冰层厚度的准则公式和冰层生长规律;定义了相变换热器凝固传热系数,利用无因次冰厚,推导出相变换热的瞬时与时均换热计算关联式。分析表明:相变换热器的传热性能不仅与两侧流体的传热温差、流量有关,还与冰层厚度以及冰层质地有关。然后,针对不同运行工况下的热泵系统的传热性能,结合实际工程搭建实验台,观察分析了冰层的宏观生长过程,计算了各工况条件下的瞬时传热系数和换热量,并进一步分析了运行工况对换热器传热性能的影响程度。实验结果表明:实验与理论分析结果一致,冷水流量、中介水流量、冰层厚度分别通过影响冰层质地、换热温差、传热热阻进而影响换热器传热性能;换热器传热系数呈周期性变化,冰层未形成阶段,传热系数保持在0.54kW/（m2·K）左右;冰层形成阶段,传热系数先增大后减小,最大传热系数在0.64kW/（m2·K）左右,平均传热系数在0.57kW/（m2·K）左右。其次,为明确热泵系统的系统效率和运行能耗,对供暖季和供冷季最不利工况下的机组及系统效率进行了计算分析,并与传统供暖供冷系统进行节能环保效益比较。结果表明,冷水相变能热泵系统在供暖和供冷季皆运行稳定,供暖季系统性能系数COPs在2.76左右,供冷季系统性能系数EERs在3.46左右,与传统的供热供冷系统相比,一次能源利用率为1.06,节能效率可达38%,具有较高的节能性和环保性。之后,针对冷水相变能热泵系统建立系统经济性评价标准,将冷水相变能热泵系统与直燃机组系统、空气源热泵系统、市政集中供热+冷水机组、燃煤锅炉+冷水机组进行系统初投资费用和系统运行费用的定量比较。结果表明,冷水相变能热泵系统与传统供热供冷系统相比,初投资费用可节省15%～35%,年运行费用可节省35%～50%,市场应用前景广阔。最后,以济青高铁红岛清洁能源站为工程基础设计冷水相变热泵（主导）+谷电储能+空气源热泵的多源耦合供热供冷系统,并对系统运行效率、节能环保性和经济性进行评估分析,分析结果表明:冬季供暖时系统平均COPs在3.0左右;供冷时系统平均EERs在3.7左右,具有较高的运行效率;该系统初投资费用在74元/m2左右,年平均运行费用为33元/m2,较传统供暖供冷系统可降低初投资25%左右,降低年运行费用40%左右,节省标煤2801.85吨/年,节能率达41.2%。该系统的推广和应用对解决我国北方水资源匮乏地区的供暖供冷问题具有重要的现实意义。

王飞麟,韩雅倩,王丽娜,鞠睿[10]（2020）在《电磁感应蒸汽发生器应用前景分析与研究》文中认为电磁感应蒸汽发生器的使用不仅符合当代绿色发展的主题,更具有长远的现实意义。本文通过对燃煤、燃油、燃气以及电加热锅炉的简要介绍,列出电磁感应蒸汽发生器的一系列产品优势,同时对其现状和发展提出改进意见,为提高工业生产效率,缓解生态环境压力提供理论支持。

### 二、浅谈全自动环保燃煤锅炉控制系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈全自动环保燃煤锅炉控制系统（论文提纲范文）

#### （1）锅炉煤改气技术应用于煤矿供暖中的环境影响分析（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.2.1 国家环境保护政策的需要

1.2.2 实现山西省环境治理目标的需要

1.2.3 企业进一步发展的需要

1.3 国内外研究现状

1.3.1 锅炉煤改气的国外研究情况

1.3.2 锅炉改气的国内研究情况

1.4 研究内容与研究方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 技术路线

1.6 小结

第二章 锅炉煤改气技术的实际应用及环境影响分析

2.1 前言

2.2 材料与方法

2.2.1 项目概况

2.2.2 燃气锅炉主要设备

2.2.3 环境影响分析适用标准

2.2.4 污染物监测分析方法

2.3 结果

2.3.1 煤改气项目气化站系统技术方案

2.3.2 热负荷统计

2.3.3 项目运营用气量估算

2.3.4 原燃煤锅炉污染物情况

2.3.5 新建燃气锅炉污染物情况

2.3.6 改造前后环境影响分析

2.4 讨论

2.4.1 集中清洁能源供暖方式比较

2.4.2 本改造方案的优势

2.4.3 燃气锅炉其他参数与控制说明

2.4.4 施工期对环境影响及治理措施

2.4.5 应急预案

2.4.6 项目投资估算和投资方案

2.4.7 企业煤改气存在的问题

2.5 小结

第三章 结论与展望

3.1 结论

3.2 展望

参考文献

致谢

个人简况及联系方式

#### （2）河北金博士卫生用品有限公司发展战略研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究思路与研究内容

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究内容

1.4 研究方法与创新点

1.4.1 研究方法

1.4.2 创新点

第二章 战略管理的理论概述

2.1 战略管理的概念和特征

2.2 战略管理层次

2.2.1 公司战略

2.2.2 经营战略

2.2.3 职能战略

2.3 企业实行战略管理的必要性

2.4 战略管理分析模型

第三章 河北金博士卫生用品有限公司内部环境分析

3.1 河北金博士卫生用品有限公司概况

3.2 公司组织机构分析

3.3 公司人力资源分析

3.4 公司生产能力分析

3.4.1 生产设备分析

3.4.2 其它生产要素分析

3.5 公司财务能力分析

第四章 河北金博士卫生用品有限公司外部环境分析

4.1 宏观环境分析

4.1.1 政策环境分析

4.1.2 经济环境分析

4.1.3 社会文化环境分析

4.1.4 技术环境分析

4.2 行业环境分析

4.2.1 生活用纸行业概况

4.2.2 行业竞争结构分析

第五章 河北金博士卫生用品有限公司发展战略分析和选择

5.1 战略因素分析

5.1.1 优势分析

5.1.2 劣势分析

5.1.3 内部因素评价

5.1.4 机会分析

5.1.5 威胁分析

5.1.6 外部因素评价

5.2 公司SWOT矩阵分析

5.3 河北金博士卫生用品有限公司发展愿景和战略目标

5.4 河北金博士卫生用品有限公司发展战略选择

5.4.1 前向一体化

5.4.2 横向一体化

5.5 河北金博士卫生用品有限公司战略实施保障措施

5.5.1 组织结构保障

5.5.2 人力资源保障

5.5.3 财务运营保障

5.5.4 技术保障

第六章 结论

6.1 研究结论

6.2 研究不足和展望

参考文献

致谢

#### （4）锅炉煤改气技术分析及环境影响评价（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 论文的研究背景

1.2 研究的意义

1.2.1 从政策的角度

1.2.2 从能源的角度

1.2.3 从持续发展角度

1.2.4 从企业发展的角度

1.3 国内外研究现状

1.3.1 能源替代历程

1.3.2 相关研究

1.4 本文研究的内容和方法

1.4.1 研究方法

1.4.2 研究内容

1.5 本章小结

第2章 研究的理论基础

2.1 理论依据

2.1.1 可持续发展理论

2.1.2 循环经济理论

2.1.3 系统工程理论

2.1.4 能效评价理论

2.2 相关评价标准

2.2.1 锅炉经济运行标准

2.2.2 锅炉节能监测评价标准

2.2.3 锅炉大气污染物排放标准

2.3 本章小结

第3章 锅炉煤改气项目概况及部分相关性分析

3.1 项目概况

3.1.1 项目改造前概况

3.1.2 项目改造后概况

3.2 项目相关性分析

3.2.1 规划符合性分析

3.2.2 产业政策分析

3.2.3 布局分析

3.2.4 改造工艺流程分析

3.2.5 热效率分析

3.3 本章小结

第4章 锅炉煤改气实例环境评价及分析

4.1 评价适用标准

4.1.1 大气环境质量标准

4.1.2 地表水环境质量标准

4.1.3 地下水环境质量标准

4.1.4 声环境质量标准

4.1.5 大气污染物排放标准

4.1.6 水污染物排放标准

4.1.7 噪声排放标准

4.1.8 固体废物排放标准

4.2 原锅炉房污染物情况

4.2.1 废气

4.2.2 废水

4.2.3 噪声

4.2.4 固废

4.3 项目周边环境状况

4.3.1 周边空气情况

4.3.2 周边水质情况

4.3.3 周边噪声情况

4.4 新建燃气锅炉环境分析

4.4.1 主要污染环节及污染物

4.4.2 污染物分析及处理

4.5 项目改造后污染物排放整体变化情况

4.5.1 改造后采取的防治措施及治理效果

4.5.2 本锅炉房改造前后各污染物的变化情况

4.6 本章小结

第5章 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （5）喷淋塔中真空紫外光光解过氧化物诱导自由基一体化脱硫脱硝研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 燃煤烟气SO_2和NO_x一体化控制技术研究现状

1.2.1 干法/半干法一体化脱硫脱硝技术研究进展

1.2.2 湿式吸收法一体化脱硫脱硝技术研究进展

1.2.3 传统湿式氧化法一体化脱硫脱硝技术研究进展

1.2.4 自由基高级氧化法一体化脱硫脱硝技术研究进展

1.3 课题的提出

1.4 本文研究内容和方法

1.5 本章小结

第二章 实验装置与方法

2.1 引言

2.2 中试光化学喷淋塔脱硫脱硝试验

2.2.1 试验装置

2.2.2 试验方法

2.3 小型光化学喷淋塔脱硫脱硝实验

2.3.1 实验装置

2.3.2 实验方法

2.4 化学试剂

2.5 主要检测仪器

2.6 脱除效率

2.7 VUV与UV光源特性对比

2.7.1 VUV和UV光源特性对SO_2与NO脱除效率的影响

2.7.2 VUV和UV光源特性对O_3生成的影响

2.7.3 H_2O在VUV辐射下自由基的生成特性

2.8 本章小结

第三章 VUV光解H_2O_2诱导自由基一体化脱硫脱硝试验研究

3.1 引言

3.2 VUV辐射强度对脱硫脱硝效率的影响

3.3 H_2O_2浓度对脱硫脱硝效率的影响

3.4 烟气流量对脱硫脱硝效率的影响

3.5 液气比L/G对脱硫脱硝效率的影响

3.6 溶液温度对脱硫脱硝效率的影响

3.7 溶液pH对脱硫脱硝效率的影响

3.8 入口NO浓度对脱硫脱硝效率的影响

3.9 入口SO_2浓度对脱硫脱硝效率的影响

3.10 最佳运行工况下同时脱硫脱硝平行试验

3.11 产物累积特性对脱硫脱硝效率的影响

3.12 脱除产物分析

3.13 脱硫脱硝过程经济性分析

3.14 本章小结

第四章 VUV光解复合氧化剂(H_2O_2/S_2O_8~(2-))诱导自由基一体化脱硫脱硝试验研究

4.1 引言

4.2 VUV辐射强度对脱硫脱硝效率的影响

4.3 S_2O_8~(2-)浓度对脱硫脱硝效率的影响

4.4 H_2O_2浓度对脱硫脱硝效率的影响

4.5 烟气流量对脱硫脱硝效率的影响

4.6 溶液温度对脱硫脱硝效率的影响

4.7 复合溶液pH对脱硫脱硝效率的影响

4.8 液气比L/G对脱硫脱硝效率的影响

4.9 入口NO浓度对脱硫脱硝效率的影响

4.10 入口SO_2浓度对脱硫脱硝效率的影响

4.11 最佳运行工况下脱硫脱硝平行试验

4.12 液相产物分析

4.13 本章小结

第五章 VUV光解复合氧化剂(H_2O_2/S_2O_8~(2-))诱导自由基氧化脱除NO传质-反应动力学研究

5.1 引言

5.2 理论分析

5.2.1 本征动力学方程

5.2.2 传质-反应方程

5.3 关键参数

5.3.1 物性参数的测定

5.3.2 传质参数的测定

5.3.3 NO吸收速率

5.4 结果与讨论

5.4.1 操作参数对NO吸收速率的影响

5.4.2 NO反应级数

5.4.3 “八田数”Ha

5.4.4 拟一级反应速率常数

5.5 本章小结

第六章 VUV光解复合氧化剂(H_2O_2/S_2O_8~(2-))诱导自由基脱硫脱硝的机理研究

6.1 引言

6.2 不同反应系统对NO和SO_2脱除性能的影响

6.3 自由基检测

6.4 VUV-(H_2O_2/S_2O_8~(2-))反应系统脱除SO2和NO的产物分析

6.4.1 气相产物

6.4.2 液相产物

6.5 元素质量平衡验算

6.6 动力学模型的建立

6.6.1 NO脱除过程的简化处理

6.6.2 NO脱除过程的反应机理和动力学分析

6.6.3 拟合结果的验证

6.7 脱硫脱硝机理总结

6.8 本章小结

第七章 VUV/H_2O_2技术在urea-WF GD系统中脱除NO试验研究

7.1 引言

7.2 H_2O_2浓度对脱硫脱硝效率的影响

7.3 Urea浓度对脱硫脱硝效率的影响

7.4 VUV辐射强度对脱硫脱硝效率的影响

7.5 溶液温度对脱硫脱硝效率的影响

7.6 烟气流量对脱硫脱硝效率的影响

7.7 液气比L/G对脱硫脱硝效率的影响

7.8 入口NO浓度对脱硫脱硝效率的影响

7.9 入口SO_2浓度对脱硫脱硝效率的影响

7.10 最佳运行工况下脱硫脱硝平行试验

7.11 液相产物分析

7.12 SO_2和NO脱除路径探究

7.13 VUV光解H_2O_2技术在urea-WF GD系统一体化脱硫脱硝的应用前景

7.14 本章小结

第八章 全文总结与展望

8.1 全文总结

8.2 本文主要创新点

8.3 后续研究与展望

附录

附录1 溶液粘度的测定

附录2 溶解度系数

附录3 扩散系数

附录3.1 液相扩散系数

附录3.2 气相扩散系数

附录4 反应器传质参数测定

附录4.1 实验流程

附录4.2 实验步骤

附录4.3 液相传质系数和气液比界面积的测定

附录4.4 气相传质系数的测定

符号含义

参考文献

致谢

作者简介和科研成果

#### （6）70 MW链条燃煤锅炉改天然气锅炉技术经济性分析（论文提纲范文）

1 锅炉概况

2 煤改气技术方案

3 改造效果

4 环保经济性分析

4.1 环保性

4.2 经济性

4.3 其他费用对比

5 结论

#### （7）基于实际工程的燃煤供热锅炉脱硫除尘及脱硝技术（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究的意义

1.2 国内外燃煤锅炉烟气处理技术现状

1.2.1 国内发展现状

1.2.2 国外发展现状

1.3 论文研究的内容及方法

1.3.1 论文研究的内容

1.3.2 论文研究框架

2 相关理论与政策研究

2.1 煤炭燃料分析

2.1.1 煤碳的分类

2.1.2 煤碳的成分分析

2.2 常用锅炉类型及特点

2.2.1 循环流化床锅炉

2.2.2 往复炉排锅炉

2.2.3 链条炉排锅炉

2.2.4 煤粉炉

2.3 锅炉烟气排放治理的相关政策

2.4 本章小结

3 燃煤锅炉烟气治理方法研究

3.1 燃煤锅炉烟气脱硫技术

3.1.1 石灰石-石膏法脱硫

3.1.2 氨法脱硫技术

3.1.3 循环流化床法脱硫

3.1.4 氧化镁湿法脱硫技术

3.2 燃煤锅炉烟气脱硝技术

3.2.1 低氮燃烧技术

3.2.2 SCR法脱硝技术

3.2.3 SNCR法脱硝技术

3.3 燃煤锅炉烟气除尘技术

3.3.1 静电除尘

3.3.2 袋式除尘

3.3.3 电袋复合除尘技术

3.4 本章小结

4 沈阳市集中供热及烟气治理现状

4.1 沈阳市供热现状

4.1.1 沈阳市供热区域划分

4.1.2 沈阳市供热面积及供热能源规划

4.1.3 西部供热区域现状

4.1.4 南部供热区域现状

4.2 沈阳市燃煤烟气治理现状

4.2.1 沈阳市大气污染治理现状

4.2.2 沈阳市燃煤锅炉烟气治理技术发展现状

4.3 本章小结

5 燃煤锅炉脱硫、脱硝及除尘技术应用实例

5.1 研究方法及燃煤锅炉污染物排放浓度估算模型构建

5.1.1 泰森多边形法

5.1.2 基本模型与假设

5.1.3 污染物排放浓度影响因子的选取

5.1.4 模型所选定目标时段的分析与确定

5.1.5 基于ArcGis和 mapinfo的泰森多边形的构建

5.2 沈阳市概况

5.2.1 气象条件

5.2.2 水文条件

5.2.3 地质特征

5.3 沈阳市铁西金谷热源厂燃煤锅炉烟气治理研究

5.3.1 沈阳市铁西金谷热源厂项目概况

5.3.2 沈阳市铁西金谷热源厂项目建设的可行性和必要性

5.3.3 沈阳市铁西金谷热源厂项目热负荷规划设计

5.3.4 沈阳市铁西金谷热源厂燃煤锅炉选型及烟气脱硫系统

5.3.5 沈阳市铁西金谷热源厂燃煤锅炉烟气除尘系统

5.3.6 沈阳市铁西金谷热源厂燃煤锅炉烟气脱硝系统

5.3.7 沈阳市铁西金谷热源厂燃煤锅炉污染物排放浓度估算模型

5.3.8 沈阳市铁西金谷热源厂燃煤锅炉环境效益分析

5.4 沈阳市沙河热源厂燃煤锅炉烟气治理研究

5.4.1 沈阳市沙河热源厂扩建项目概况

5.4.2 沈阳市沙河热源厂扩建项目热负荷规划设计

5.4.3 沈阳市沙河热源厂扩建项目燃煤锅炉脱硝系统分析

5.4.4 沈阳市沙河热源厂燃煤锅炉污染物排放浓度估算模型

5.4.5 沈阳市沙河热源厂扩建项目环境效益分析

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要研究结论

6.2 主要创新点

6.3 展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （8）基于STM32的甲醇锅炉控制系统的设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 甲醇锅炉发展现状

1.3 锅炉控制发展现状

1.3.1 锅炉燃烧控制系统优化发展现状

1.3.2 PID参数优化发展现状

1.3.3 过量空气系数控制发展现状

1.3.4 锅炉远程控制发展现状

1.4 本文主要工作及章节安排

1.4.1 主要工作

1.4.2 章节安排

第二章 甲醇锅炉的独特性研究及控制系统核心模块设计

2.1 甲醇锅炉的独特性

2.1.1 燃料的独特性

2.1.2 工艺的独特性

2.1.3 甲醇锅炉的优势

2.2 控制系统核心模块设计

2.2.1 控制系统整体分析与设计

2.2.2 燃料阀门控制

2.2.3 风机频率控制

2.2.4 无线通信控制

2.3 本章小结

第三章 基于模糊差分进化算法的PID参数控制

3.1 系统辨识

3.2 模糊差分进化算法

3.2.1 差分进化算法

3.2.2 模糊差分进化算法

3.3 FDE-PID算法的控制流程及仿真分析

3.3.1 FDE-PID算法的控制流程

3.3.2 仿真分析

3.4 本章小结

第四章 基于模拟退火粒子群算法的过量空气系数控制

4.1 过量空气系数

4.2 基于两步法的温度优化控制

4.2.1 粗调节控制策略

4.2.2 细调节控制策略

4.3 基于粒子群算法的优化控制

4.3.1 甲醇锅炉热效率与过量空气系数的关系

4.3.2 粒子群算法与改进粒子群算法

4.4 仿真分析

4.4.1 两步法仿真

4.4.2 粒子群算法仿真

4.4.3 对比仿真

4.4.4 突变更新策略

4.5 本章小结

第五章 甲醇锅炉燃烧控制器的设计与调试

5.1 总体设计

5.1.1 系统功能实现

5.1.2 系统设计结构

5.2 硬件电路设计及选型

5.2.1 主控制器

5.2.2 电源电路

5.2.3 时钟电路

5.2.4 调试电路

5.2.5 报警、按键电路

5.2.6 采集电路

5.2.7 驱动电路

5.2.8 远程通信电路

5.2.9 系统硬件布局图

5.3 软件设计

5.3.1 实时操作系统

5.3.2 系统程序设计

5.3.3 人机界面设计与实现

5.3.4 数据记录的存储

5.4 系统整体调试

5.4.1 主控制板测试

5.4.2 锅炉热效率测试

5.4.3 远程通信测试

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

#### （9）冷水相变能热泵系统运行特性及工程实验研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 背景

1.2 国内外热泵技术应用现状

1.2.1 热泵的基本原理

1.2.2 热泵的分类及应用现状

1.3 冷水相变能热泵技术

1.3.1 冷水相变能热泵的国内外研究现状

1.3.2 相变取热装置的发展现状

1.4 主要研究内容及方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

第二章 相变换热器的传热理论分析

2.1 相变换热器固-液界面的几何形状与过冷度

2.2 准稳态假设与相关简化

2.3 相变换热器的冻结与换热

2.4 本章小结

第三章 冷水相变能热泵系统传热性能实验研究

3.1 实验概况

3.1.1 实验地理概况

3.1.2 湖水温度概况

3.2 实验系统设计

3.2.1 实验系统运行模式

3.2.2 实验系统参数及设备选型

3.2.3 防冻介质

3.2.4 实验系统工艺流程

3.3 实验内容

3.3.1 实验测试内容

3.3.2 实验数据处理

3.3.3 实验误差分析

3.4 实验步骤

3.5 冷水相变换热器实测结果分析

3.5.1 水温对相变换热器传热特性的影响

3.5.2 流量对相变换热器传热的影响

3.5.3 冰厚对相变换热器传热的影响

3.6 本章小结

第四章 冷水相变能热泵系统运行效率与能耗分析

4.1 冷水相变能热泵系统性能分析

4.1.1 制热工况

4.1.2 制冷工况

4.2 冷水相变能热泵系统节能性分析

4.2.1 一次能源节能率比较

4.2.2 一次能源利用率比较

4.3 冷水相变能热泵系统环保性计算与评价

4.4 本章小结

第五章 冷水相变能热泵系统经济性分析

5.1 系统经济性评价计算方法

5.1.1 系统初投资费用计算方法

5.1.2 系统运行费用计算方法

5.2 系统经济性评价分析

5.2.1 系统初投资评价分析

5.2.2 系统运行费用评价分析

5.3 本章小结

第六章 工程应用设计

6.1 济青高铁红岛清洁能源站

6.1.1 项目概况

6.1.2 系统设计参数及设备选型

6.1.3 系统形式及工艺流程

6.1.4 取水系统

6.1.5 系统运行效率分析

6.1.6 系统节能环保与经济效益评估

6.2 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读学位期间的研究成果

致谢

#### （10）电磁感应蒸汽发生器应用前景分析与研究（论文提纲范文）

1 背景

2 对比传统锅炉分析

2.1 燃煤锅炉

2.2 燃气锅炉

2.3 燃油锅炉

2.4 电锅炉

3 电磁感应蒸汽发生器工作原理

4 电磁感应蒸汽发生器的优势

4.1 传热效率高

4.2 出气速度快

4.3 绿色环保

4.4 运行稳定、控制灵活

4.5 使用性价比高

5 结语

### 四、浅谈全自动环保燃煤锅炉控制系统（论文参考文献）

- [1]锅炉煤改气技术应用于煤矿供暖中的环境影响分析[D]. 常宇飞. 山西大学, 2021

- [2]河北金博士卫生用品有限公司发展战略研究[D]. 樊智超. 河北大学, 2020(03)

- [3]电磁感应蒸汽发生器应用前景分析与研究[J]. 王飞麟,韩雅倩,王丽娜,鞠睿. 洁净与空调技术, 2020(03)

- [4]锅炉煤改气技术分析及环境影响评价[D]. 鲁云霞. 北京建筑大学, 2020(08)

- [5]喷淋塔中真空紫外光光解过氧化物诱导自由基一体化脱硫脱硝研究[D]. 谢文霞. 东南大学, 2020(02)

- [6]70 MW链条燃煤锅炉改天然气锅炉技术经济性分析[J]. 姬海民,程远军,王江博,徐梦茜,孟春雨,李文锋,邹小刚,高彦飞. 热力发电, 2020(11)

- [7]基于实际工程的燃煤供热锅炉脱硫除尘及脱硝技术[D]. 顾源. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [8]基于STM32的甲醇锅炉控制系统的设计[D]. 康晓锐. 石家庄铁道大学, 2020(04)

- [9]冷水相变能热泵系统运行特性及工程实验研究[D]. 岳远博. 青岛大学, 2020(01)

- [10]电磁感应蒸汽发生器应用前景分析与研究[J]. 王飞麟,韩雅倩,王丽娜,鞠睿. 区域供热, 2020(02)

本文来源: https://www.lw44.cn/article/1a35bcece4bfa333ab4e2219.html